## Slide 1: Ruimtelijke Informatie College 6 - Satellieten
Stijn Oomes
a.h.j.oomes@hva.nl
vrijdag 10 oktober 2025

## Slide 2: College 6 - kern
Foto’s vanuit de hoogte zijn prachtig
Satellietnavigatie is een technologisch wonder
Relativiteitstheorie is nodig om GPS werkend te krijgen
Kaarten maken met EduGIS is toch best makkelijk
Van harte uitgenodigd voor de Amsterdam Geo-Walk

## Slide 3: Satellieten - sensoren

## Slide 4: Foto’s vanuit de hoogte
1822 - eerste foto door Nicéphore Niépce
      1858 - foto’s vanuit ballonnen
1904 - eerste vliegtuig door de gebroeders Wright
      1914 - foto’s vanuit vliegtuigen
1957 - eerste satelliet, Russische Sputnik
      1959 - foto’s vanuit vanuit satellieten

## Slide 5: Boulevard du Temple
Louis Daguerre (1838), generally accepted as the earliest photograph to include people

## Slide 6: Boston, as the Eagle and the Wild Goose See It
James Wallace Black and Samuel Archer King (1860), Boston from a height of 630 m

## Slide 7: Auschwitz-Birkenau II complex
South African Air Force on 23 August 1944

## Slide 8: Sputnik, 4 oktober 1957

## Slide 9: The Blue Marble
Harrison Schmitt (1972), Apollo 17 crew

## Slide 10: Camera’s en andere sensoren
camera’s
    zichtbaar licht
    niet zichtbaar, infrarood / ultraviolet licht
radar
    zendt radiogolven → detecteert weerkaatsingen
lidar
    zendt laserlicht → detecteert weerkaatsingen

## Slide 11: Radar image

## Slide 12: Satellietnavigatie

## Slide 14: Global Positioning System (GPS)
beheerd door U.S. Department of Defense
24/31 satellieten
hoogte 20.200 km
snelheid 14.000 km / uur
2 omwentelingen / 24 uur
altijd 4 satellieten “zichtbaar”

## Slide 15: GNSS
Global Navigation Satellite System
      1993 - Amerikaanse systeem GPS
      2011 - Russische systeem GLONASS
      2016 - Europese systeem Galileo
      2020 - Chinese systeem BeiDou

## Slide 16: Satellieten zenden radio signalen
nauwkeurige positie in 3D
    WGS 84 coördinaten
nauwkeurige moment in de tijd
    atoomklokken in satellieten

## Slide 17: Triangulatie
meet afstand tussen en
meet hoeken en
→ driehoek is uit te rekenen
    afstanden , , ,
    hoek

## Slide 18: Trilateratie in 2D
2D
meet 3 afstanden tot bekende punten

## Slide 19: Trilateratie in 2D
2D
meet 3 afstanden tot bekende punten

## Slide 20: Trilateratie in 2D
2D
meet 3 afstanden tot bekende punten

## Slide 21: Trilateratie in 2D
2D
meet 3 afstanden tot bekende punten

## Slide 22: Trilateratie in 2D
2D
meet 3 afstanden tot bekende punten

## Slide 23: Trilateratie in 2D
2D
meet 3 afstanden tot bekende punten
→ 2D lokatie is bekend

## Slide 24: Trilateratie in 3D
3 satellieten zijn niet genoeg, of toch wel?

## Slide 25: Trilateratie in 3D
3 satellieten zijn zeker genoeg, liefst meer …

## Slide 26: Relativiteitstheorie

## Slide 27: Relativiteitstheorie

## Slide 28: Relativiteitstheorie
oplossing
klokken in satellieten tikken ter compensatie langzamer

## Slide 29: Oefening 1
gebruik je telefoon
    instellingen: hoogst mogelijke nauwkeurigheid voor geografische locatie
kies een plek binnen en buiten een gebouw die je op de kaart kan lokaliseren
    bepaal de lengte- en breedtegraden
    zet de punten op een kaart
wat zijn je conclusies?

## Slide 30: EduGIS

## Slide 31: A very short course on EduGIS
Stijn Oomes
Friday 3 October 2025
Maptime Amsterdam at TomTom

## Slide 32: EduGIS
start kaart.edugis.nl
choose (background) layers
draw your own layer
save & print your work
load your earlier work

## Slide 33: Versions
there are multiple versions
    https://kaart.edugis.nl/ ⃪ use this one
    https://kaart.edugis.nl/v2/
        with > Upload table [understands .csv files, function not clear]
    https://kaart.edugis.nl/v2/mapbox.html
        with > Map projection

## Slide 34: Save layers
save one layer
    > Selected Map Layers
    icon below active layer: “Save” as .json file
save all layers
    > Selected Map Layers
    icon below all layers: “Save layer set” as .zip file

## Slide 35: GeoJSON file format
filename extensions
    .json
    .geojson
https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON

## Slide 36: GeoJSON file format
{
"type": "FeatureCollection",
"features": [{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [102.0, 0.5]
},
"properties": {
"prop0": "value0"
}
}, {
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [
[102.0, 0.0],
[103.0, 1.0],
[104.0, 0.0],
[105.0, 1.0]
]
},
"properties": {
"prop0": "value0",
"prop1": 0.0
}
}, {
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[100.0, 0.0],
[101.0, 0.0],
[101.0, 1.0],
[100.0, 1.0],
[100.0, 0.0]
]
]
},
"properties": {
"prop0": "value0",
"prop1": {
"this": "that"
}
}
}]
}

## Slide 37: GeoJSON file format
{
"type": "FeatureCollection",
"features": [{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [102.0, 0.5]
},
"properties": {
"prop0": "value0"
}
}, {
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [
[102.0, 0.0],
[103.0, 1.0],
[104.0, 0.0],
[105.0, 1.0]
]
},
"properties": {
"prop0": "value0",
"prop1": 0.0
}
}, {
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[100.0, 0.0],
[101.0, 0.0],
[101.0, 1.0],
[100.0, 1.0],
[100.0, 0.0]
]
]
},
"properties": {
"prop0": "value0",
"prop1": {
"this": "that"
}
}
}]
}

## Slide 38: Load layers
open .json or .zip files
    > Add map layers
    icon top right: “from file”

## Slide 39: Some observations
standard version has many many many layers built in
    eg. maps from Blaeu !
you can only save layers
    individually as a .json file
    all together as a .zip file
you can not print from EduGIS
    use screenshot
    use > Print… from browser

## Slide 40: EduGIS Assignment
use historic maps to illustrate a dramatic change in Amsterdam
pick your favourite neighbourhood & historical period
    examples
        old town hall & 1655 - 1665
        central station & 1881 - 1889
        new town hall & 1975 - 1988

## Slide 41: Source
Stichting EduGIS, YouTube kanaal
    Zelf kaartlagen maken met EduGIS
      https://youtube.com/playlist?list=PLGaFD1xPQgsQY0dNRXKd-Dt1Fg0QF4O4M&si=JHjUvYald4DVA1uf

## Slide 42: Oefening 2
gebruik historische kaarten in EduGIS om een ​​dramatische verandering in Amsterdam te illustreren
kies je favoriete plek en historische periode
voorbeelden
    Oude Stadhuis → 1655 - 1665
    Centraal Station → 1881 - 1889
    Nieuwe Stadhuis → 1975 - 1988

## Slide 43: Amsterdam Geo-Walk

## Slide 44: Inschrijven via Skool
https://www.skool.com/amsterdam-geo-walk-2815

## Slide 46: College 6 - kern
Foto’s vanuit de hoogte zijn prachtig
Satellietnavigatie is een technologisch wonder
Relativiteitstheorie is nodig om GPS werkend te krijgen
Kaarten maken met EduGIS is toch best makkelijk
Van harte uitgenodigd voor de Amsterdam Geo-Walk